## Slide 1: 电子积木与图形界面编程
第13节OLED显示屏的使用

## Slide 2: 本节课所需模块

## Slide 3: 蓝牙串口通讯功能演示
蓝牙和手机连接，通过手机发送数据给蓝牙模块，蓝牙模块接收到数据后，给手机发送信息。
概述
mCookie蓝牙，蓝牙4.0版本与其他支持蓝牙4.0的设备通讯，如手机，电脑等。

## Slide 4: 搭建硬件
Step1：将CoreUSB与BT连接。

## Slide 5: 搭建硬件
Step2：将CoreUSB，BT通过USB数据线链接到电脑。

## Slide 6: Mixly编程
Step1：在美科科技的通讯模块里面，找到BT控制相关模块。

## Slide 7: Mixly编程
蓝牙模块说明

## Slide 8: Mixly编程
蓝牙模块说明

## Slide 9: Mixly编程
蓝牙模块说明

## Slide 10: Mixly编程
蓝牙模块说明

## Slide 11: Mixly编程
Step3：搭建完毕，语法说明。

## Slide 12: 调试
Step1：选择好板卡（Core USB 32U4），和COM端口（默认自动识别）。

## Slide 13: Android设备调试
Step1：系统要4.3以上的手机才能与mCooki-BT模块通讯。下载Android的通讯软件，安装到手机

## Slide 14: Android设备调试
Step2：开始设置Android设备，打开Android设备的蓝牙功能，打开下载的App。
Step3：点击App右上方SCAN按钮，这是用来搜索周围蓝牙接入点的，点击SCAN后会显示周围的蓝牙设备。
Step4：点击对应的Microduino蓝牙编号，进入界面等待2-3秒钟，待屏右上角变成“Serial ready”字样，说明手机已经与蓝牙建立了连接.

## Slide 15: Android设备调试
Step5：打开Mixly串口监视器。

## Slide 16: Android设备调试
Step6：确认串口波特率是否与设定的一致（默认9600）。

## Slide 17: Android设备调试
Step7：手机向mCookie发送英文字符，串口监视器中收到手机发送的内容。同时手机接收到了mCookie发送的“mCookie!”信息，验证了蓝牙的双向通信功能。

## Slide 18: IOS设备调试
iPhone4s以上、iPod touch 5以上、iPad 3以上、iPad mini以上；
Step1：下载ios App。
前往App Store里下载LightBlue；安装“lightblue”，打开IOS设备的蓝牙功能。

## Slide 19: IOS设备调试
Step2：连接蓝牙。
打开LightBlue；进入蓝牙设备搜索界面，从“Peripherals Nearby”下的列表中找到Microduino的蓝牙设备，点击Microduino，弹出界面滑到最下端选择并点击Characteristic6建立连接。

## Slide 20: IOS设备调试
Step3：设置字符串模式。
观察屏幕右上方的编码格式，默认为Hex 16进制编码，点击Hex，并选择UTF-8编码格式设置成发送字符串。

## Slide 21: IOS设备调试
Step4：数据接收及发送。
点击“Listen for notifications”使手机进入接收数据状态。点击“Write new value”，弹出文本编辑界面，可以发送消息。

## Slide 22: IOS设备调试
Step5：打开Mixly的串口监视器。

## Slide 23: IOS设备调试
Step6：数据确认。
自定义输入一个字符串，如“hello mCookie”，串口监视器能显示接收到的“hello mCookie”，同时在手机上也能收到发给手机的“mCookie”。

## Slide 24: 蓝牙串口数据OLED显示
蓝牙发送数据在OLED上显示。

## Slide 25: 搭建硬件
将CoreUSB，BT，OLED通过USB数据线链接到电脑。

## Slide 26: Mixly编程
整体代码说明

## Slide 27: 调试
Step1：选择好板卡（Core USB 32U4），和COM端口（默认自动识别）。

## Slide 28: 调试
选择好后下载程序。
程序下载成功，OLED屏幕上将显示“mCookie：”
参考【实验一：蓝牙串口通讯功能演示】，进行蓝牙连接。
给蓝牙发送消息，将在OLED屏幕上显示内容。

## Slide 29: 蓝牙控制彩灯
通过蓝牙控制彩灯。

## Slide 30: 蓝牙控制彩灯
Step1：用连接线将彩灯安装到Hub模块的A0接口上。

## Slide 31: 蓝牙控制彩灯
LED级联（OUT）：前一个LED的OUT接下一个LED的IN。

## Slide 32: 蓝牙控制彩灯
Step2：用USB线将CoreUSB，BT，Colorled，hub与PC／Mac相连。

## Slide 33: Mixly编程
整体代码说明

## Slide 34: APP调试
Setup 1：扫描左侧的二维码，下载Bluetooth Light APP

## Slide 35: APP调试
Setup 2：载安装App后，打开应用，如果没有打开蓝牙，系统会提示，选择打开。

## Slide 36: APP调试
Setup 3：点击Scan，手机会开始搜索蓝牙设备，并显示在下方，选择名称Microduino的设备.

## Slide 37: APP调试
Setup 4：连接成功后，你就可以用手机来控制灯光了

## Slide 38: 本节所学知识点
1蓝牙模块的认识
2蓝牙模块的mixly编程
3蓝牙和oled的结合使用
4蓝牙和led灯的结合使用

## Slide 39: 本节课结束
Thanks！